КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ №1

«Вспашка участка размерами 20*50 метров пахотным агрегатом в составе

трактора МТЗ 82.1 с навесным плугом ПЛН-3-35 на глубину 18 см»

Для выполнения задания всем участникам предоставляются по жребию равноценные участки пашни. Участок разбивается на два загона: левый для пахоты – всвал, правый – вразвал.

Максимальное количество баллов: 45 баллов.

Максимальное время на выполнение задания: 45 минут

Оценочные показатели качества пахоты на олимпиаде

Предельная величина общей оценки качества пахоты – 45 баллов, она распределяется следующим образом:

| № п/п | Показатели | Максимальная оценка в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Качество подготовительной борозды | 5 |
| 2 | Качество свального гребня | 5 |
| 3 | Соблюдение глубины вспашки | 4 |
| 4 | Размер и форма невспаханной полосы перед | 4 |
| 5 | Выравненность поверхности пашни | 5 |
| 6 | Прямолинейность вспашки | 6 |
| 7 | Качество развальной борозды | 6 |
| 8 | Соблюдение границ заглубления и подъема плуга | 5 |
| 9 | Соблюдение боковых границ вспашки участка | 5 |
| Итого: 45 баллов |

Показатель 1 «Качество подготовительной борозды»

Максимальная оценка – 5 баллов

Оценка за прямолинейность подготовительной борозды. Оценивается от 0 до 3 баллов.

Отклонения первой подготовительной борозды от прямой линии не должны превышать +10 см . Величина отклонения борозды от прямой линии определяется путем визирования. На концах борозды устанавливают две вешки, а третью устанавливают визированием напротив места наибольшего искривления борозды.

| Максимальная величина отклонения борозды от прямолинейного направления, см | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| 0-10 | 3 |
| 10-20 | 2 |
| 20-30 | 1 |
| Более 30 | 0 |

Оценка за глубину вспашки подготовительной борозды. Оценивается от 0 до 2 баллов.

Среднюю глубину борозды определяют бороздомером на основе трех измерений (в начале участка, в середине, на противоположном конце) с последующим вычислением средней величины. Первый и третий замеры проводят каждый на расстоянии 4 м от стартовой и противоположной границ участка.

| Средняя глубина борозды, см | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| 17-18 | 2 |
| 16-17 | 1,5 |
| 15-16 | 1 |
| 14-15 | 0,5 |
| Менее 14 более 18 | 0 |

Показатель 2 – «Качество свального гребня»

Максимальная оценка – 5 баллов

Свальный гребень не должен отличаться внешним видом от соседних гребней. Высоту свального гребня или глубину бороздки в свале измеряют с помощью рейки и линейки. При этом высоту свального гребня замеряют от верхней плоскости рейки, вдавленной до уровня верхушек соседних несвальных гребней, а глубину свальной борозды – от нижней плоскости рейки, вдавленной до уровня дна соседних несвальных борозд.

Шкала оценки качества свального гребня

| Показатели | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| Свальный гребень (или борозда) не отличается внешним видом от последующей вспашки по всей длине | 5 |
| Свальный гребень выше или ниже соседних несвальных гребней на 5-10 см по длине более 10 м | 4 |
| Свальный гребень выше соседних гребней на 10-15 см по длине более 10 м | 3 |
| Свальный гребень выше соседних гребней на 15-17 см по длине более 10 м | 2 |
| Свальный гребень выше соседних гребней на 17-20 см по длине более 10 м | 1 |
| Свальный гребень выше соседних гребней более чем на 20 см или на месте свального гребня образовалась борозда глубже соседних бороздок более чем на 10 см по длине более 10 м. | 0 |

Показатель 3 «Соблюдение глубины вспашки»

Максимальная оценка – 4 балла

Заданная глубина вспашки 20см

Глубина вспашки считается постоянной, если ее отклонение от глубины в отдельных проходах агрегата не превышает 2 см.

В этом показателе равномерность глубины вспашки в двух первых проходах  в свальном загоне и двух последних проходах в развальном загоне не оценивается.

Глубину вспашки замеряют в 4-х проходах агрегата по три раза в каждом (два крайних прохода и два прохода в середине участка). Затем вычисляют среднюю глубину вспашки каждого из 4-х проходов. измерения проводят только в типичных местах участка. Исключают из учета места, где на глубину  вспашки могли повлиять неровности поля , препятствия (камни и т.д.) или сильное уплотнение почвы (колея транспортных средств).

Оценка снижается на 1 балл за каждый проход агрегата, если отклонение превышает на 2 см от заданной глубины вспашки.

Шкала оценки формы невспаханной полосы

| Разность замеров между максимальной и минимальной шириной полосы, см | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| 0-20 | 4 |
| 20-25 | 3,5 |
| 25-30 | 3 |
| 30-35 | 2,5 |
| 35-40 | 2 |
| 40-45 | 1,5 |
| 45-50 | 1 |
| 50-55 | 0,5 |
| Более 55 | 0 |

Показатель 4 «Размер и форма невспаханной полосы перед последним проходом агрегата

в развальном загоне»

Максимальная оценка – 4 балла

Стороны полос должны быть прямолинейными и параллельными между собой.

Ширина невспаханной полосы определяется на основании замеров в самом широком и самом узком месте участка

Шкала оценки формы невспаханной полосы

| Разность замеров между максимальной и минимальной шириной полосы, см | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| 0-20 | 4 |
| 20-25 | 3,5 |
| 25-30 | 3 |
| 30-35 | 2,5 |
| 35-40 | 2 |
| 40-45 | 1,5 |
| 45-50 | 1 |
| 50-55 | 0,5 |
| Более 55 | 0 |

Показатель 5 «Выравненность поверхности пашни»

Максимальная оценка – 5 баллов

Пласты должны плотно и ровно прилегать друг к другу, гребни и бороздки должны быть четко выражены, однородны по величине и форме и находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. В этом показателе выравненность поверхности пашни в двух первых проходах в свальном загоне и двух последних проходах в развальном загоне не оценивается.

Оценка снижается от 5 до 0 баллов в следующем порядке:

- на 0,5 балла за каждый проход агрегата, где допущено смазывание поверхности пашни на протяжении более 10 м (не заметно гребней и бороздок, поверхность пашни ровная, смазанная);

- на 0,5 балла за каждые 15 м образования высокого гребня или глубокой бороздки высота или глубина которых отличается от соседних на величину 5-10 см и за каждые 5 м образования высокого гребня или глубокой бороздки высота или глубина которых отличается от соседних на величину больше чем на 10 см. при этом высоту гребня замеряют от верхней плоскости рейки, вдавленной до уровня верхушек соседних гребней, а глубину бороздок – от нижней плоскости рейки, вдавленной до уровня дна соседних бороздок. Протяженность выявленных гребней и борозд измеряется и суммируется.

Показатель 6 «Прямолинейность вспашки»

Максимальная оценка – 6 баллов

Вспашка считается прямолинейной, если искривления в направлении вспашки не превышают + 10см.

Прямолинейность вспашки определяется визированием вешками.

Установив место наибольшего искривления, определяют метровкой его размер.

Оценка снижается на 1 балл за каждый проход агрегата, в котором допущено искривление от прямой линии больше допустимого значения.

Прямолинейность вспашки в этом показателе определяется в шести проходах агрегата (кроме первого и последнего проходов)

Показатель 7 «Качество развальной борозды»

Максимальная оценка – 6 баллов

Развальная борозда должна быть прямой, шириной не более ширины захвата одного корпуса плуга (35 см), глубиной – не более заданной.

Качество развальной борозды оценивается:

- прямолинейность от 0 до 2 баллов,

- ширина от 0 до 2 баллов,

- глубина от 0 до 2 баллов.

Оценка прямолинейности развальной борозды

| Отклонение от прямой линии не превышает | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| 20 см | 2,0 |
| От 20 до 40 см | 1,5 |
| От 40 до 50 см | 1,0 |
| От 50 до 60 см | 0,5 |
| Свыше 60см | 0 |

Оценка ширины развальной борозды

| Ширина развальной борозды | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| 35 см | 2,0 |
| От 35 до 40 см | 1,5 |
| От 40 до 45 см | 1,0 |
| От 45 до 50 см | 0,5 |
| Свыше 50см | 0 |

Оценка глубины развальной борозды

| Глубина развальной борозды | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| Не более 17 см | 2,0 |
| От 17 до 19 см | 1,5 |
| От 19 до 21 см | 1,0 |
| От 21 до 25 см | 0,5 |
| Свыше 25 см | 0 |

Показатель 8 «Соблюдение границ заглубления и подъема грунта»

Максимальная оценка – 5 баллов

Заглубление и подъем плуга должны производиться на линии контрольной борозды, которые обозначены в начале и конце участков. Вспашка на заданную глубину начинается по линии контрольной борозды.

Оценка снижается на 0,2 балла за каждый подъем или заглубление плуга, произведенные на 0,5 м ближе или дальше от контрольной борозды.

Началом работы плуга считается место, где передний корпус плуга начал входить в почву. При подъеме плуга завершением его работы считается место, где последний корпус перестал рыхлить почву.

Подсчет производится с обоих концов во всех проходах агрегата.

Показатель 9 «Соблюдение боковых границ вспашки участка»

Максимальная оценка – 5 баллов

Каждая граница вспашки участка (левая и правая) оценивается отдельно по 2,5 балла за каждую. Отклонения измеряют в местах наибольшего удаления линии вспашки от границы участка.

Шкала оценки вспашки свального загона

| Расстояние от границы участка до границы вспашки: | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| От 0 до 10 см | 2,5 |
| От 11 до 20 см | 2,0 |
| От 21 до 30 см | 1,5 |
| От 31 до 40 см | 1,0 |
| От 41 до 50 см | 0,5 |
| Свыше 50 см | 0 |

Шкала оценки границы вспашки развального загона

| Расстояние от границы участка до границы вспашки: | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| От 0 до 10 см | 2,5 |
| От 11 до 20 см | 2,0 |
| От 21 до 30 см | 1,5 |
| От 31 до 40 см | 1,0 |
| От 41 до 50 см | 0,5 |
| Свыше 50 см | 0 |

Выезд за боковые границы участка запрещается, за нарушение этого требования снимается за каждую границу (левую и правую) по 2,5 балла.

Другие критерии, условия и требования

Для технического руководства, обеспечения правил безопасности, подготовки материалов для рассмотрения жюри Оргкомитетом утверждается состав судей участков.

На участке, при выполнении отвальной обработки почвы, участник олимпиады приступает к работе, выполняет команды и подчиняется распоряжениям только назначенных судей.

В период подготовки к соревнованию участникам предоставляется возможность регулировать плуги непосредственно в поле (припашка)

Участкам разрешается самостоятельно размечать на поворотных полосах точки заглубления и подъема плуга при выполнении подготовительной борозды при выполнении вспашки всвал  в правом загоне и первого прохода в левом загоне. В этих целях можно использовать не более четырех колышков высотой 30-40 см (по два на каждой поворотной полосе). Для провешивания линии первых проходов в правом и левом загонах можно использовать только три вешки.

Скорость движения агрегата во время работы устанавливает участник с таким расчетом, чтобы обеспечить высокое качество обработки и закончить ее не позднее установленного срока.

Во время работы участнику разрешается останавливать агрегат для регулировки орудия, замеров глубины обработки, ширины захвата плуга, уточнения границ и линий первых проходов, но время, затраченное на эти операции, не компенсируется продлением сроков работы.

Время, затраченное на остановку, вызванную выходом из строя какой-либо части агрегата, компенсируется продлением сроков работы.

Перед последним проходом агрегата при вспашке вразвал участник независимо от команды судей участка, должен остановить агрегат с тем, чтобы судьи смогли провести необходимые замеры невспаханной полосы

Во время пахоты участнику разрешается проехать вхолостую по невспаханной части своего участка с тем, чтобы завершить пахоту на стартовом конце участка.

Участникам запрещается:

- использовать сигнальный шнур или другие маркировочные или визирные приспособления на разметке и вспашке участка

- проезжать по обработанной почве участка (за исключением последнего рабочего хода в развальном загоне)

- консультироваться или пользоваться чьей-либо помощью во время работы на участке

- исправлять качество обработки каким-либо способом

Применять разметку с целью определения линии заглубления и подъема плуга (за исключением первого прохода вспашки всвал и первого прохода вразвал)

За нарушение правил соревнований участник по решению судейского коллектива может быть оштрафован на 3-5 баллов, за грубое или повторное нарушение – лишен права дальнейшего участия в соревнованиях.

К грубым нарушениям относятся: осознанное неисполнение требований судей, начало работы без разрешения, нарушение границ соседнего участка, нарушение правил техники безопасности.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ №2

«Фигурное вождение колесного трактора МТЗ 82.1»

Выполняется на трактородроме.

Максимальное количество баллов – 30баллов

Максимальное время на выполнение задания – 45 минут

Перечень выполняемых заданий:

| № п/п | Наименование элементов трактородрома | Максимальная оценка в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгон-торможение и остановка у заданной линии | 4 |
| 2 | Разворот | 4 |
| 3 | Остановка и трогание на подъеме | 5 |
| 4 | Змейка передним ходом | 6 |
| 5 | Агрегатирование самоходной машины с прицепом | 5 |
| 6 | Постановка самоходной машины с прицепом в бокс задним ходом | 6 |
| Максимальное количество баллов | 30 |

Оценка осуществляется путем вычета штрафных баллов начисленных за допущенные ошибки из максимального количества баллов по каждому заданию с последующим суммированием набранных баллов.

Задание №1 «Разгон-торможение и остановка у заданной линии»

Максимальная оценка – 4 балла

Участник выполняет следующие операции:

- трогание с места;

- движение по прямой, переключение передач с низшей на высшую;

- плавное торможение и остановку на расстоянии не более 0,5 м перед линией «СТОП».

После выполнения задания и остановки самоходной машины участник должен:

- включить нейтральную передачу;

- поставить на стояночный тормоз.

Шкала ошибок

| Категории ошибок | Ошибки |
| --- | --- |
| Грубые- 2 балла | - при трогании с места не снял машину со стояночного тормоза; - сбил элементы разметочного оборудования; - не включил указатель поворота при трогании с места; - пересек линию «СТОП» (по проекции переднего габарита самоходной машины); - остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «СТОП»; - не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе; - не включил стояночный тормоз. |
| Средние – 1 балл | - при выполнении задания двигатель заглох; - не переключил передачу с низшей на высшую. |
| Мелкие – 0,5 балла | - произвел резкое торможение перед линией «СТОП» |

Задание №2 «Разворот»

Максимальная оценка – 4 балла

Участник выполняет следующие операции:

- трогание с места;

- разворот по заданной траектории при одноразовом включении передачи заднего хода;

- остановку перед линией «СТОП».

После выполнения задания и остановки самоходной машины участник должен:

- включить нейтральную передачу;

- поставить на стояночный тормоз.

Шкала ошибок

| Категории ошибок | Ошибки |
| --- | --- |
| Грубые- 2 балла | - при трогании с места не снял машину со стояночного тормоза; - сбил элементы разметочного оборудования; - не включил указатель поворота при трогании с места; - не смог развернуться при одноразовом включении передачи заднего хода (второе, третье включение); - не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе; - не включил стояночный тормоз после остановки перед линией «СТОП». |
| Средние – 1 балл | - при выполнении задания двигатель заглох; - пересек линию «СТОП» (по проекции переднего габарита самоходной машины). |
| Мелкие – 0,5 балла | - произвел резкое торможение перед линией «СТОП». |

Задание №3 «Остановка и трогание на подъеме»

Максимальная оценка – 5 баллов

Участник выполняет следующие операции:

- трогание с места;

- движение по наклонному участку;

- остановка на наклонном участке перед линией «СТОП 1»;

- фиксация самоходной машины в неподвижной состоянии (стояночным или рабочим тормозом);

- трогание с места на наклонном участке с откатом самоходной машины назад не более чем на 0,5 м;

- остановка перед линией «СТОП 2».

После выполнения задания и остановки самоходной машины участник должен:

- включить нейтральную передачу;

- поставить на стояночный тормоз.

Шкала ошибок

| Категории ошибок | Ошибки |
| --- | --- |
| Грубые- 2 балла | - при трогании с места не снял машину со стояночного тормоза; - сбил элементы разметочного оборудования; - не зафиксировал самоходную машину в неподвижном состоянии при остановке на наклонном участке; - допустил откат самоходной машины при трогании на наклонном участке более 0,5 м; - не включил указатель поворота при трогании с места; - пересек линию «СТОП» ( по прекции переднего габарита самоходной машины) на горизонтальном участке; - не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе; - не включил стояночный тормоз после остановки перед линией «СТОП» на горизонтальном участке. |
| Средние – 1 балл | - при выполнении задания двигатель заглох; - остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «СТОП» на горизонтальном участке. - отклонился от заданной траектории движения. |
| Мелкие – 0,5 балла | - произвел резкое торможение перед линией «СТОП». |

Задание №4 «Змейка передним ходом»

Максимальная оценка – 6 баллов

Участник выполняет следующие операции:

- трогание с места;

- движение по траектории «Змейка»

- остановка на расстоянии не более 0,5 м перед линией «СТОП».

После выполнения задания и остановки самоходной машины участник должен:

- включить нейтральную передачу;

- поставить на стояночный тормоз.

Шкала ошибок

| Категории ошибок | Ошибки |
| --- | --- |
| Грубые- 2 балла | - при трогании с места не снял машину со стояночного тормоза; - не включил указатель поворота при трогании с места; - сбил элемент (наезд на элемент) разметочного оборудования; - использовал движение задним ходом (в том числе откат более 0,5 м), либо выворот с использованием раздельного торможения колес; - не включил стояночный тормоз; - не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе; - не включил стояночный тормоз после остановки при работающем двигателе. |
| Средние – 1 балл | - при выполнении задания двигатель заглох; - отклонился от заданного маршрута движения; - произвел остановку длительностью более 10 секунд, в том числе с откатом до 0,5 м. |
| Мелкие – 0,5 балла | - произвел резкое торможение перед линией «СТОП». |

Задание №5 «Агрегатирование самоходной машины с прицепом» и задание №6 «Постановка самоходной машины с прицепом в бокс задним ходом» выполняется совмещено.

Участник выполняет следующие операции:

- подготавливает навесное устройство самоходной машины к работе;

- подъезжает задним ходом к прицепу;

- проводит маневрирование самоходной машины для точного совмещения буксирного устройства с прицепным устройством прицепа не более чем за три подъезда;

- агрегатирут прицеп с самоходной машиной (подключает пневматическую, гидравлическую и электрическую системы трактора к соответствующим устройствам прицепа, устанавливает страховочное приспособление)

- проверяет в действии работу сигнальных систем прицепа;

- проводит маневрирование агрегатом в целях выполнения задания №6;

- трогание с линии «СТАРТ»;

- въезд в бокс задним ходом не более чем за три попытки;

- остановку перед ограничительной линией.

После выполнения задания и остановки самоходной машины участник должен:

- поставить самоходную машину с прицепом в предстартовую зону задания №6;

- включить нейтральную передачу;

- поставить на стояночный тормоз, зафиксировать прицеп противооткатными приспособлениями;

- произвести разагрегатирование самоходной машины с прицепом;

- поставить самоходную машину в предстартовую зону задания №5;

- включить нейтральную передачу;

- поставить на стояночный тормоз.

Задание №5 «Агрегатирование самоходной машины с прицепом»

Максимальная оценка – 5 баллов

Шкала ошибок

| Категории ошибок | Ошибки |
| --- | --- |
| Грубые- 2 балла | - при трогании с места не снял машину со стояночного тормоза; - не включил указатель поворота при трогании с места; - не подал звуковой сигнал при трогании с места; - произвел три подъезда задним ходом к прицепу; - произвел наезд самоходной машины на прицеп; - не проверил надежность соединения прицепа, не установил страховочное приспособление; - не подключил пневматическую, гидравлическую и электрическую системы трактора к соответствующим устройствам прицепа, не проверил в действии сигнальные устройства прицепа; - не зафиксировал прицеп противооткатным приспособлениями перед разагрегатированием; - не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе; - не включил стояночный тормоз. |
| Средние – 1 балл | - при выполнении задания двигатель заглох; - произвел два подъезда задним ходом к прицепу. |
| Мелкие – 0,5 балла | - не поставил самоходную машину в предстартовую зону; - произвел остановку во время подъезда к прицепу продолжительностью не более 10 секунд без выключения задней передачи, в том числе с откатом вперед не более 0,5 м. |

При невыполнении задания за три подъезда за задание присуждается 0 баллов. Количество подъездов к прицепу принимается равным сумме количества раз включения передачи заднего хода и  количества остановок во время подъезда к прицепу без выключения задней передачи продолжительностью более 10 секунд либо с откатом вперед более 0,5 м.

Задание №6 « Постановка самоходной машины с прицепом в бокс задним ходом»

Максимальная оценка – 5 баллов

Шкала ошибок

| Категории ошибок | Ошибки |
| --- | --- |
| Грубые- 2 балла | - при трогании с места не снял машину со стояночного тормоза; - не подал звуковой сигнал при трогании с места; - не включил указатель поворота при трогании с линии «СТАРТ»; - сбил элементы разметочного оборудования; - вторая, третья попытка въезда в бокс; - не включил нейтральную передачу после остановки; - не включил стояночный тормоз после остановки перед ограничительной линией. |
| Средние – 1 балл | - не убрал противооткатные приспособления; - при выполнении задания двигатель заглох; - не остановился перед ограничительной линией (по проекции заднего габарита самоходной машины); - произвел остановку во время въезда в бокс продолжительностью не более 10 секунд без выключения задней передачи, в том числе с откатом вперед не более 0,5 м.. |
| Мелкие – 0,5 балла | - произвел резкое торможение перед ограничительной линией; - не поставил самоходную машину в предстартовую зону; - при постановке прицепа в «бокс» отклонение от параллельности оси прицепа и условной стены «бокса» |

При невыполнении за три попытки за задание присуждается 0 баллов. Количество попыток въезда в бокс принимается равным сумме количества раз включения передачи заднего хода и количества остановок во время въезда в бокс без выключения задней передачи продолжительностью более 10 секунд либо с откатом вперед более 0,5 м.

ДРУГИЕ КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

Участники выполняют задания в два этапа:

1 этап – задания №1, №2, №3, №4

2 этап – задания №5, №6.

Перерыв участникам для действий не связанных с выполнением заданий во время каждого этапа не предоставляется.

Для руководства, фиксации результатов и оценивания выступления участников Олимпиады Оргкомитетом назначаются судьи из числа инспекторов Гостехнадзора.

Во время выполнения задания участник олимпиады приступает к работе, выполняет команды и подчиняется только распоряжениям судей. Посторонние в зону выполнения заданий не допускаются.

В целях экономии времени по решению судей выполнение некоторых действий может быть назначено условно, о чем предварительно должны быть извещены все участники олимпиады.

Количество штрафных баллов за каждое задание не может превышать установленное максимальное значение, т.е. минимальное количество баллов за каждое задание 0 баллов. Штрафные баллы из одного задания в другое не переносятся.

В случае набора участником олимпиады в процессе выполнения любого задания количества штрафных баллов равного или превышающего установленное максимальное значение, по распоряжению судьи выполнение задания прекращается, а участник направляется на выполнение следующего задания.

В случаях совершения участником олимпиады при выполнении заданий ошибок по техническим либо другим, не зависящим от него причинам, ему предоставляется возможность выполнить задание повторно.

Участникам запрещается:

- выполнять задания и совершать переезды на необоснованно низкой (технологической), либо необоснованно высокой, не позволяющей обеспечить безопасность, скорости.

- отклоняться без распоряжения судей от установленной траектории движения;

- консультироваться или пользоваться чьей-либо помощью во время работы на участке;

- производить разметку элементов заданий, пользоваться приборами и приспособлениями, не предусмотренными условиями олимпиады, изменять настройку, производить регулировку трактора и прицепа;

За нарушение правил соревнований участник по решению судей может быть оштрафован на 1-2 балла за каждое  нарушение, за грубое нарушение – отстранен от выполнения заданий.

К грубым нарушениям относятся: осознанное неисполнение требований судей, нарушение правил техники безопасности, правил дорожного движения и безопасного управления и эксплуатации транспортных средств.